## Slide 1
Unitree G1 三维激光定位与避障
Unitree G1 · 3D 激光导航调研
1 / 4
调研结论与 baseline 方案
3D 定位 + 2D 平地导航
以室内平整地面为起点，先验证预建地图中的自主到点导航
定位与建图
Mid-360 + IMU
FAST-LIO2 + 地图配准
障碍感知与规划
三维点云 + Voxel Layer
二维代价地图 + MPPI
机器人执行
平面速度指令
G1 运动控制器
Notes: 汇报范围：根据用户提供的调研材料整理，属于方案调研，尚无本项目实测结果。第一阶段假设室内平整地面。六自由度定位支持三维姿态估计，平地导航在 x、y、yaw 空间规划。
原材料参考：FAST-LIO2 https://arxiv.org/abs/2107.06829
Nav2 Voxel Layer https://docs.nav2.org/rolling/configuration_and_development/configuration_guide/core_servers/costmap_2d/costmap_plugins/voxel/

## Slide 2
定位方案：FAST-LIO2 为主，分模块验证
Unitree G1 · 3D 激光导航调研
2 / 4
模块 / 方案 | 作用与优势 | 边界及选型建议
FAST-LIO2 | LiDAR–IMU 紧耦合里程计 增量构建三维点云地图 | 主 baseline 回环与全局优化需额外集成
Point-LIO | 面向高动态运动的 LIO | 作为行走振动场景对照
预建地图定位 | scan-to-map 配准 FAST-LIO 地图定位实现 | 先采用人工粗初值 再评估全局重定位
LIO-SAM / Leg-KILO | 因子图优化 / 运动学融合 | 分别作为全局一致性、 腿式运动鲁棒性扩展
关键区分：连续里程计、回环建图、预建地图定位属于不同模块
Notes: FAST-LIO2 是里程计和增量建图前端，不能直接等同于带回环优化的完整 SLAM。地图定位通常需要较好的初值。所列工程实现的 ROS 版本、传感器和 G1 SDK 适配需要在实验阶段确认。
原材料参考：
FAST-LIO2 https://arxiv.org/abs/2107.06829
Point-LIO https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aisy.202200459
地图定位 https://github.com/deepglint/FAST_LIO_LOCALIZATION_HUMANOID
LIO-SAM https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9341176/
Leg-KILO https://ieeexplore.ieee.org/document/10631676/

## Slide 3
避障方案：三维感知支撑平面规划
Unitree G1 · 3D 激光导航调研
3 / 4
处理环节 | baseline 配置 | 输出 / 集成要点
障碍感知 | 实时点云，地面与自身过滤 | 保留与机器人碰撞相关的高度范围
导航地图 | Nav2 Voxel Layer + 2D Costmap | 体素观测投影为二维障碍代价
路径与局部避障 | Smac / A* + MPPI | 结合路径与障碍代价生成速度
G1 执行接口 | 速度桥接至运动控制器 | vx、vy、ωz，按实机能力限速
导航层决定行进方向和速度，G1 运动控制器负责步态执行
集成重点：TF 与时间同步、机身碰撞轮廓、速度超时停车和急停
Notes: MPPI 在此承担高层平面导航，不是足步规划器。是否开放侧向速度、速度范围及接口由实机控制模式决定。二维地图不能完整刻画全身三维碰撞，因此第一阶段限制在适合该表示的平地场景。
原材料参考：
Voxel Layer https://docs.nav2.org/rolling/configuration_and_development/configuration_guide/core_servers/costmap_2d/costmap_plugins/voxel/
MPPI https://docs.nav2.org/jazzy/configuration_and_development/configuration_guide/controller_plugins/mppi_controller/configuring_mppic/
G1 工程参考 https://github.com/binbin2002/Unitree_G1_Navigation/blob/main/README.md

## Slide 4
验证计划与后续研究方向
Unitree G1 · 3D 激光导航调研
4 / 4
实验阶段 | 场景与任务 | 主要指标
① 定位稳定性 | 静止、直线、转向、启停 对比 FAST-LIO2 与 Point-LIO | z / roll / pitch 波动 ATE / RPE、延迟与漂移
② 地图定位 | 保存地图后重启 逐步增加位置与航向初值偏差 | 重定位成功率与耗时 定位连续性
③ 平地自主导航 | 纸箱、桌腿、窄通道 在受控条件下加入移动障碍 | 到达率、碰撞率、最小间距 路径效率、急停次数
阶段扩展
坡道 / 台阶：Elevation Map + 可通行性评估
全身空间约束：ESDF；更复杂环境再研究语义与学习策略
先完成可复现 baseline，再用实测结果决定扩展方向
Notes: 建议执行顺序：校准与同步检查、LIO 对照、已知地图定位、导航闭环、地形扩展。ATE/RPE 需要可用的参考轨迹；没有真值时应明确记录闭环终点误差、重复轨迹一致性等代理指标，不能称为 ATE。指标门槛应结合场地、参考系统和 G1 运动能力另行确定。本页为实验计划，无性能数据。
原材料参考：
Elevation Mapping https://arxiv.org/abs/2204.12876
nvblox https://arxiv.org/abs/2311.00626